РЕЗАК

ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ  для  ручной

кислородной  резки

типа РК

«ВОГНИК» 182

ЭТИКЕТКА

К10.003-182.00.000 - 00 ЭТ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Резак жидкотопливный  типа РК «Вогник» 182, далее по тексту резак, предназначен для ручной  разделительной резки низкоуглеродистых сталей.

1.2. Резак изготовлен в соответствии с требованиями ТУ У 29.4-30482268.007-2004 в климатическом исполнении  V  категории  1 для работы в интервале температур  от -200  до  +500C, и соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.008-75 и ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями.

1.3. В качестве горючего для работы изделия служит бензины А-76, АИ-91, А-95, применяемые в качестве топлива для карбюраторных автомобильных, мотоциклетных двигателей и двигателей другого назначения по ГОСТ 2084-77, а также бензины марок Нормаль-80 , Регулятор -91 по ГОСТ 51105-97,  далее по тексту бензин.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  	Таблица 1

| Толщина разрезаемого металла, мм | 3 - 8 | 8 -15 | 15-30 | 30 – 50 | 50 - 100 | 100 – 200 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мундштук внутренний № | 0Б | 1Б | 2Б | 3Б | 4Б | 5Б | - |
| Мундштук наружный № | 1Б |
| Давление на входе | кислорода | МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | 0,35 (3,5) | 0,4 (4,0) | 0,42 (4,2) | 0,5 (5,0) | 0,85 (8,5) |  |
|  | Бензин | МПа (кгс/см2) | 0,05 – 0,15 (0,5 – 1,5) |
| Расход | Кислорода, не более | м3/час | 3,1 | 3,4 | 5 | 6,8 | 9,5 | 18 | - |
|  | Бензин А-80 | кг/час | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | - |
|  |  | л/час | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | - |
|  | Бензин А-92 | кг/час | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | - |
|  |  | л/час | 1,15 | 1,2 | 1,54 | 2,1 | - |
| Масса резака, кг не более * | 0,84 |
| Длина резака, мм не более* | 555 |
| Присоединительные резьбы на штуцерах: для кислорода для бензина | М16х1,5 М14х1,5 |

3. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ	Таблица 2

| Наименование | № заказа | Кол-во** |
| --- | --- | --- |
| РК «Вогник»182 с внутренним мундштуком №3Б | 182.000.00 | 1 |
| ЗИП к зак. № 182.000.00 |  |  |
| Мундштук внутренний № 1Б | 182.101.01 | 1 |
| Мундштук внутренний № 4Б | 182.101.04 | 1 |
| Кольцо / СДУ Р 7.5 х 2,5 RO 008-012-25 NBR | 181.005.00 | 1 |
| Этикетка |  | 1 |

** В комплект поставки входят только те изделия,  количество которых указано.

3.1. ЗАПАСНЫЕ И СМЕННЫЕ ЧАСТИ   (по индивидуальному заказу)    	   	          Таблица 3

| Наименование | № заказа | Примеч. |
| --- | --- | --- |
| Мундштук внутренний № 0Б | 182.101.00 |  |
| Мундштук внутренний № 1Б | 182.101.01 |  |
| Мундштук внутренний № 2Б | 182.101.02 |  |
| Мундштук внутренний № 3Б | 182.101.03 |  |
| Мундштук внутренний № 4Б | 182.101.04 |  |
| Мундштук внутренний № 5Б | 182.101.05 |  |
| Мундштук наружный 1Б | 182.103.00 |  |
| Катушка к РК 182 | 182.102.00 |  |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. В состав резака входит: ствол с группой запорных вентилей; коллектор кислородный поз.1.(см.рис.1);

коллектор топливный поз. 2 со смесителем поз. 3; головка резака поз.4; мундштук наружный поз.5; внутренний мундштук поз.6; гайка поз.7; катушка поз.8 и трубка кислорода режущего поз.9. В кислородном штуцере резака установлен обратный клапан.

4.2. Кислород подается  в резак через кислородный штуцер, где золотник клапана, преодолевая усилие пружины, открывает проход для кислорода. Далее поток разделяется на две части: к вентилю кислорода режущего и к смесительному устройству  через вентиль и кольцевой зазор, образованный между кислородным и топливным коллектором. Затем кислород попадает в смесительную камеру по двум наклонным каналам, разбивая струю бензина.

4.3. Бензин попадает в резак через штуцер с резьбой М14х1,5 и далее через вентиль жидкого топлива и топливный коллектор попадает к дозированному отверстию смесительного устройства.

4.4. Резак работает по принципу механического распыления жидкого топлива кислородными струями с последующим испарением аэрозоли в нагретых полостях и каналах наружного мундштука и катушки. Нагрев наружного мундштука производится за счет утопленности торца внутреннего мундштука относительно торца наружного, благодаря чему аэрозоль, сгорая у торца внутреннего мундштука, нагревает наружный мундштук.

4.5. Особенностью конструкции резака является отсутствие асбестового шнура и  отдельного подогревающего пламени для испарения бензина.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При эксплуатации резака необходимо соблюдать: «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями» НПАОП 0.00-1.30-01;     «Правила пожарной безопасности в Украине» НАПБ А.01.001-2004;      «Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов» НАОП 1.4.10-1.03-85; ГОСТ 12.3.036-84 «Газопламенная обработка металлов» Требования безопасности;

5.2. При возникновении внутреннего горения в резаке (обратном ударе пламени ) необходимо немедленно погасить резак, перекрыв сначала вентиль подогревающего кислорода и вентиль подачи бензина, а затем вентиль режущего кислорода. После охлаждения осмотреть мундштук на наличие прогаров или оплавления. При необходимости – замените мундштук.

Запрещается:

–    вносить изменения и самостоятельно дорабатывать конструкцию резака;

- применять в бензорезах керосин в качестве горючего.

- проводить работу при нарушении механической прочности и  герметичности  рукавов и соединений;

- работать при давлениях бензина и кислорода не соответствующих, значениям указанным в разд.2 настоящей этикетки.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Перед началом работы убедитесь в исправности резака и герметичности разъемных соединений   резака, присоединительных рукавов, а также всех разъемных и паяных соединений;

6.2. Последовательность операций при запуске резака:

– закрыть все вентили резака;

– подать в рукава рабочие давления кислорода и бензина в соответствии с таблицей 1;

– продуть каналы режущего и подогревающего кислорода при закрытом вентиле жидкого топлива;

– полностью открыть вентиль подогревающего кислорода;

– в положении резака головкой вверх открыть вентиль жидкого горючего и удерживать в таком положении до появления аэрозоли (воздух должен выйти из каналов резака). В составе аэрозоли не должно быть крупных капель жидкого топлива или свободно истекающего топлива вместе с аэрозолю.

-- поджечь аэрозоль, удерживая резак в рабочем положении.  Минимальное время выхода на режим достигается разогревом гильзы, подогревающим пламенем, отраженным от преграды (от уголка, от огнеупора, от доски, от любой преграды, чтобы подогревающее пламя контактировало с боковыми стенками гильзы). После разогрева температура поддерживается автоматически.

– после исчезновения желтых проблесков в пламени, произвести окончательную регулировку состава смеси с пуском режущего кислорода. Не испаренное после разогрева топливо отрегулировать топливным вентилем.

6.3.  Внимание:  При правильной настройке ядро подогревающего пламени выступает

на 4-5 мм за торец гильзы.

6.4.  После окончания резки потушить резак, перекрыв сначала топливный вентиль, а затем, через 5-10 секунд вентиль подачи подогревающего кислорода с целью предупреждения образования нагара на мундштуке http://оптинструмент.рф/vendors/donmet/.

6.5. По окончании работы и во время перерывов в работе резак необходимо положить или подвесить с обязательным уклоном в сторону головки, чтобы исключить затекание бензина в кислородные каналы.

6.6. Своевременно  удаляйте нагар с  поверхности  внутреннего и наружного мундштука, катушки и отверстий головки.  Для растворения  смолистых отложений  применять  ацетон, для чистки отверстий в катушке и головке применять медную проволоку диаметром 1,2 -1,5 мм.

6.7. Не допускайте попадания бензина в кислородные каналы, своевременно подтягивайте накидные гайки на кислородном коллекторе.

Внимание. Катушка должны быть накручена на внутренний мундштук до упора  с помощью плоскогубцев. При затяжке плоскогубцами катушку удерживать за поверхность между её двумя выступающими буртиками.

Запрещается браться плоскогубцами за буртики катушки (нарушится центровка).

6.8. В процессе эксплуатации не допускайте утечки в местах сопряжения головки с наружным и внутренним мундштуком.

6.9. Безотказная работа резака обеспечивается при соблюдении режимов указанных в табл.1 и выполнении правил эксплуатации данного раздела. Не соблюдение требований табл.1 влечет за собой необходимость настройки пламени двумя вентилями и определенного навыка резчика в настройке.

6.10. От степени нагрева гильзы зависит стабильность работы резака и качество испарения бензина.

6.11.  Не соблюдение требований п.6.3 приводит либо к избыточному нагреву, либо к недогреву наружного мундштука резака.

# 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие резака требованиям ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 5191-79, ТУ У 13488523.003-95 при соблюдении  потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в  эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки.    Год выпуска изделия  указан на стволе резака.

Завод «ДОНМЕТ» осуществляет гарантийный ремонт – бесплатное устранение дефектов, возникших во время эксплуатации в пределах гарантийного срока.

Бесплатный гарантийный ремонт не производится в случае:

1. использования изделия не в соответствии с правилами эксплуатации (п.6) и режимах отличающихся от требований технической характеристики (табл.1);

2. небрежной эксплуатации, повлекшей возникновение механических или других повреждений; 
 3. самостоятельного внесения изменений в конструкцию изделия.

Гарантия не распространяется на запасные и сменные  части,  приведенные в табл.3.

# 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Резак соответствует требованиям ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 5191-79, ТУ У 29.4-30482268.007-2004, испытан и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска  ___________                Отметка ОТК о приемке __________

МП